## Slide 1
به نام خدا
پروژه سیگنال
تشخیص خرابی موتور از روی صدا مهدی دهقانی محمدآبادی 402521261 ابوالفضل شهسواری402521361

## Slide 2
توضیحات بخش های مختلف پروژه
خط لوله پردازش داده‌های صوتی موتور :
۱. هدف و تعریف مسئله
هدف پروژه، تبدیل صدای خام موتور به یک نمایش عددی با ابعاد ثابت است تا الگوریتم‌های یادگیری ماشین بتوانند وضعیت موتور را در یکی از سه کلاس زیر تشخیص دهند:
برچسب | نام کلاس | تفسیر
1 | Healthy | موتور سالم
2 | Bearing | وجود عیب در یاتاقان
3 | Propeller | وجود عیب در پروانه
خط لوله داده در پروژه را می‌توان به‌صورت زیر خلاصه کرد:
ضبط WAV → بارگذاری تک‌کاناله → بازنمونه‌برداری در 16 kHz → برش/تکرار تا 10 s → داده‌افزایی → استخراج MFCC → تخت‌کردن ماتریس → افزودن برچسب → ذخیره در CSV → استانداردسازی ویژگی‌ها → تفکیک آموزش و آزمون

## Slide 3
۲. گردآوری و سازمان‌دهی داده
فایل‌های خام به‌صورت ضبط‌های WAV و در پوشه‌های متناظر با وضعیت موتور قرار دارند:
کلاس | تعداد ضبط اصلی | تعداد نمونه پس از داده‌افزایی
Healthy | ۲۲ | ۳۵۲
Bearing | ۷ | ۱۱۲
Propeller | ۱۴ | ۲۲۴
مجموع | ۴۳ | ۶۸۸
تابع build_dataset فایل‌ها را با نام‌های عددی 1.wav، 2.wav و مانند آن می‌خواند. در نسخه بررسی‌شده، توزیع ضبط‌های مستقل چنین است:
هر فایل باید در شرایطی نسبتاً کنترل‌شده ثبت شود: محل و جهت میکروفون، فاصله از موتور، سرعت و بار موتور، نرخ نمونه‌برداری، بهره ضبط و نویز محیط بهتر است ثبت و تا حد امکان ثابت نگه داشته شوند. در غیر این صورت، مدل ممکن است شرایط ضبط را به جای وضعیت مکانیکی موتور یاد بگیرد.
نکته پیاده‌سازی: پیمایش هر پوشه با اولین شماره ناموجود متوقف می‌شود. بنابراین شماره‌گذاری فایل‌ها باید پیوسته باشد.

## Slide 4
3. ثابت‌کردن طول سیگنال
مدت هدف در کد ۱۰ ثانیه است. ازاین‌رو، تعداد نمونهٔ مورد انتظار برابر است با
دو حالت وجود دارد:
اگر باشد، فقط ۱۶۰۰۰۰ نمونهٔ نخست حفظ می‌شود.
اگر باشد، سیگنال به‌صورت تناوبی تکرار و سپس در طول هدف بریده می‌شود.
به‌صورت ریاضی، برای سیگنال کوتاه می‌توان نوشت:
طول ثابت شرط لازم برای تولید تعداد قاب یکسان و، در نتیجه، بردار ویژگی هم‌اندازه برای تمام نمونه‌ها است. عیب روش تکرار این است که ممکن است در محل اتصال دو نسخه ناپیوستگی و تناوب مصنوعی ایجاد کند. صفرگذاری، بازتاب سیگنال یا انتخاب قطعه‌ای ثابت از یک ضبط بلندتر، گزینه‌های قابل بررسی در نسخه‌های آینده‌اند.
4. داده‌افزایی
برای هر ضبط اصلی، تابع generate_augmented_samples شانزده نمونه تولید می‌کند: یک نمونهٔ اصلی، پنج نمونهٔ نویزی، پنج نمونهٔ انتقال‌یافته و پنج نمونه با حجم تغییریافته.
افزودن نویز سفید گاوسی
که برای هر نسخه به‌طور تصادفی از بازهٔ انتخاب می‌شود. این تبدیل مدل را در برابر نویز حسگر و محیط مقاوم‌تر می‌کند.
انتقال زمانی دوری
مقدار تصادفی است و با np.roll اعمال می‌شود. هدف، کاهش وابستگی مدل به نقطهٔ شروع ضبط است. انتقال دوری ممکن است در مرز اتصال ناپیوستگی ایجاد کند.
تغییر بهره یا حجم
فرکانس‌های سیگنال تغییر نمی‌کنند، ولی دامنه و توان به‌ترتیب با و مقیاس می‌شوند. این تبدیل تغییر فاصلهٔ میکروفون یا بهرهٔ ضبط را تقریب می‌زند.

## Slide 5: | مرحله 1MFCC
ما 160000 تا sample برای هر audio داریم حال hop_length = 512 پس داریم: 160000/512=313 پس در نهایت ما 313 تا frame داریم
این مار را میکنیم تا به signal صدا به صورت چندین سیگنال کوچک کنار هم نگاه کنیم که هر کدام ویژگی هایی دارند

## Slide 6: | مرحله2 MFCC
حال با استفاده از تبدیل فوریه FFT هر frame را به حوزه فرکانس تبدیل میکنیم
سپس مقدار توان آن را حساب میکنیم اینطور میدانیم که در هر فرکانش چه توان هایی داریم
حال فرکانس های هر خانه را حساب میکنیم

## Slide 7: | مرحله 3MFCC
حال Mel Filter را محاسبه میکنیم این تابع چندین فیلتر دارند که با رابطه زیر روی مقادیر به دست آمده حاصل از انرژی در هر فرکانش اعمال میشود
این فیلتر ها مثل این هست که گوش های مختلف میسازیم که صدا را بشنود هر گوش به دسته از فرکانس ها حساس هستند پس بعضی ها را با وزنی میشنوند و یعضی ها را نمیشنود
حال از حاصل لگاریتم میگیریم چون صدا برای انسان مانند ارزش لگاریتم آن شنیده میشود

## Slide 8: | مرحله آخرMFCC
حال تبدیل DCT را اعمال میکنیم
DCT اطلاعات موجود در انرژی فیلترهای Mel را به مجموعه‌ای از ضرایب تبدیل می‌کند که اطلاعات اصلی را در چند ضریب اول متمرکز می‌کنند
حال در نهایت 10 تا عدد اول تولید شده را برمیداریم که ضریب های با ارزش هستند و از این ضرایب برای ترین مدل استفاده میکنیم

## Slide 9: Train model
دراین مرحله با استفاده از 4 مدل برای هر کدام با 4 پارامتر مختلف در نهایت 16 مدل ترین میکنیم
Logistic Regression
Support Vector Classifier (SVC)
Random Forest
Gradient Boosting
سپس اطلاعات در مورد هر مدل را به کاربر نشان میدهیم
کاربر میتواند میان آنها هر کدام را که بخواهد انتخاب کند

## Slide 10: UI app
در این مرحله یک اپ ساخته ایم که در ابتدا 4 مدل انتخاب شده کاربر را لود میکند.
سپس از کاربر فایل .wav را دریافت میکند
مراحل یکسان برای تولید فیچر ها را میرود و با استفاده از 4 مدل پیشبینی میکند
سپس پیشبینی ها مدل را نشان میدهد